## Slide 1: 工作进展
王时移、苏景波、周瓯翔、刘睿博、李宇哲

## Slide 2: 进展概述
目标 | 人员 | 工作进展 | 
算子生成 | 周瓯翔 [tl.full, tl.rand] |  | 
 | 刘睿博 [tl.where] |  | 
 | 李宇哲 [tl.sum] |  | 
性能优化 | 王时移 | DiT 包含时空Attention、Cross Attention和MLP。在单卡推理中，T时空Attention : TMLP : TCross Attention = 6 : 2 : 1，显存也无法满足长时长（5min）需求； Diffusion被视为长序列问题，通常用SP加速，但实际只有空间Attention是长序列 | 
 | 苏景波 |  | 

## Slide 3: tl.full&tl.rand算子
工作进展
对tl.full算子进行了高维上的测试
分析了tl.rand缺失的硬件指令
对__nv_umulhi进行了改写
对tl.rand算子进行了测试，确认功能正常
待解决问题
对算子进行向量化（fill，add，mul，shrui，and等等）

## Slide 4: tl.full&tl.rand算子

## Slide 5: __nv_umulhi()指令缺失
triton使用了philox算法进行并行的随机数生成，而在该算法中使用了Nvidia的cuda库中的__nv_umulhi()
该算子的作用是取两个32位整数乘积的高32位
Davinci架构的向量单元并不支持64位整数
考虑将32位整数拆成高16位和低16位来实现以软补硬

## Slide 6: __nv_umulhi()的算法设计
考虑umulhi(a,b)：
令 a1 = a>>16, a0 = a&0xffff
b1 = b>>16, b0 = b&0xffff
令 p11 = a1*b1, p10 = a1*b0
p01 = a0*b1, p00 = a0*b0
所求即为：
umulhi(a,b) = p11 + ((p10 + p01 + (p00 >> 16)) >> 16)

## Slide 7: __nv_umulhi()的算法设计
umulhi(a,b) = p11 + ((p10 + p01 + (p00 >> 16)) >> 16)
上式中p10 + p01在极端情况下仍然会出现溢出
引理：两个16位数相乘加两个16位数不会溢出
因此上式可以拆成：
umulhi(a,b) = p11 +
((p10 + (p01 & 0xffff) + (p00 >> 16)) >> 16) + (p01 >> 16)
linalg方言中对右移，逻辑与等运算支持欠佳，使用linalg.generic()对arith方言进行包装

## Slide 8: 随机数的质量检测
生成了128000个分布在[0,1)的随机数进行测试
平均值 Average = 0.4995
方差 Variance = 0.08315
使用卡方检验来判断生成的随机数是否均匀分布
在显著性水平0.05时，临界值约为16.92。由于计算得到的卡方统计量6.15小于16.92，我们无法拒绝随机数均匀分布在0到1之间的零假设。

## Slide 9: tl.where算子
工作进展
调通 scalar 单元 fp16/fp32/i32 where 算子
在降级时 davinci.select 时发现需要 CSR 的配合，故在 DavinciIR 加入了setCmpMask 指令，用于适应昇腾架构
待解决问题
调研发现Tiling是非必须的，可以通过硬件避免，需要写一个demo验证一下
将两条 Davinci IR翻译为LLVM IR

## Slide 10: tl.where算子

## Slide 11: tl.sum算子
工作进展
完成了标量单元的 tl.sum算子，并在一维，二维样例上通过fp16，fp32类型的正确性验证（一定精度）
确定 tl.sum 后续 tiling，vectorization，lowering流程
待解决问题
linalg dialect 捕获 linalg.reduce patern 到 vector dialect 的降级
vector dialect 到 davinci dialect的降级
将两条 Davinci IR翻译为LLVM IR Tiling

## Slide 12: tl.sum算子正确性
GlobalKernelArgsToDavinciOpPass:
  将mlir的参数从kernel arguments转换成 Davinci的Operation
问题：
  在转换 block_idx 这个 kernel argument 时需要将其插入多条 davinci dialect的指令。
  如果使用了多次 block_idx ，在原先的实现没有将其插入到正确的位置。
具体问题：
  原先代码中 user_begin 接口实际得到的是 最后一个 user（而不是第一个）
  并且没有相关迭代器的实现
解决方法：
  插入 davinci 指令时，插入到 第一个user的位置之前

## Slide 13: tl.sum算子正确性
使用 torch.allclose 比较精度：
atol：绝对容差
rtol：相对容差
 | fp16_1D | fp16_2D | fp32_1D | fp32_2D
atol | 1e-2 | 1e-2 | 1e-5 | 1e-5
rtol | 1e-3 | 1e-3 | 1e-5 | 1e-5
两种类型精度误差

## Slide 14: tl.sum lowering
tiling
vectorization
dynamic
static
对应davinci硬件指令

## Slide 15: 实现步骤
实现标量上 fp16，fp32的验证（已完成）
实现动态linalg.reduce 的tiling（目前任务）
实现静态linalg.reduce的向量化
实现vector dialect 到 davinci dialect 的conversion
实现 davinci dialect to llvm 翻译
跑通全流程
后续计划

## Slide 17: 总结
目标 | 人员 | 工作进展 |  | 待解决问题
算子生成 | 周瓯翔 [tl.full, tl.rand] | 对tl.full算子进行了高维上的测试 分析了tl.rand缺失的硬件指令 对__nv_umulhi进行了改写 对tl.rand算子进行了测试，确认功能正常 |  | 对算子进行向量化（fill，add，mul，shrui，and等等）
 | 刘睿博 [tl.where] | 调通 scalar 单元 fp16/fp32/i32 where 算子 在降级时 davinci.select 时发现需要 CSR 的配合，故在 DavinciIR 加入了setCmpMask 指令，用于适应昇腾架构 |  | 调研发现Tiling是非必须的，可以通过硬件避免，需要写一个demo验证一下 将两条 Davinci IR翻译为LLVM IR
 | 李宇哲 [tl.sum] | 完成了标量单元的 tl.sum算子，并在一维，二维样例上通过fp16，fp32类型的正确性验证（一定精度） 确定 tl.sum 后续 tiling，vectorization，lowering流程 |  | linalg dialect 捕获 linalg.reduce patern 到 vector dialect 的降级 vector dialect 到 davinci dialect的降级 将两条 Davinci IR翻译为LLVM IR Tiling
性能优化 | 王时移 | DiT 包含时空Attention、Cross Attention和MLP。在单卡推理中，T时空Attention : TMLP : TCross Attention = 6 : 2 : 1，显存也无法满足长时长（5min）需求； Diffusion被视为长序列问题，通常用SP加速，但实际只有空间Attention是长序列 |  | 跑通DSP代码 实现优化方案 验证优化方案效果
 | 苏景波 |  |  |